## Slide 1: 16 Networking Basics Module 17: Network Testing Utilities
1
Class code: KCS414
Year Offering: 2025, 2nd Term
Target Grade Level: 4th Grade
Japanese Course Title: ネットワーク入門1,2
Created by Mariko Tagawa (marikotagawa@gmail.com), JICA volunteer

## Slide 2: TABLE OF CONTENTS 2 01 02 03 04 05 06
Communication in a Connected World
CISCO Packet Tracer
Network Components,
Types, and Connections
Communication Principles
Build a
Home Network
The Internet Protocol
07
08
09
中間試験
The Access Layer
IPv4 and Network Segmentation
2

## Slide 3: TABLE OF CONTENTS 2 10 11 12 13 14 15
Dynamic Addressing with DHCP
Gateways to Other Networks
The ARP Process
TCP and UDP
Routing Between Networks
16
17
Application Layer Services
Network Testing Utilities
期末テスト
3

## Slide 4: 1. About Today’s Class
Module 17: Network Testing Utilities
17.0. Introduction
17.1. Troubleshooting Commands
17.2. Network Testing Utilities Summary
Check Test 16
4

## Slide 5: 1. About Today’s Class
Module17: ネットワークテストユーティリティ
17.0. はじめに
17.1. トラブルシューティングコマンド
17.2. ネットワークテストユーティリティのまとめ
17.3. チェックテスト 16
演習：
Packet Tracer - Use the ipconfig Command to identify incorrect configuration on a PC.
Packet Tracer - Use the ping command to identify an incorrect configuration on a PC.
Packet Tracer – Build a network, setup IP address, Test connectivity
5

## Slide 6: 2. Today’s Goal
Module Title: Network Testing Utilities
Module Objective: Use various tools to test and troubleshoot network connectivity.
Trouble shooting commands:
  Troubleshoot using network utilities
6

## Slide 7: 2. 今日の授業の目標
Module Title: Network Testing Utilities
モジュールの目的: さまざまなツールを使用してネットワーク接続のテストとトラブルシューティングを行う。
トラブルシューティングコマンド: ネットワークユーティリティを使用してトラブルシューティングを行う。
7

## Slide 8: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.1 Overview of Troubleshooting Commands
ipconfig - Displays IP configuration information.
ping - Tests connections to other IP hosts.
netstat - Displays network connections.
tracert - Displays the route taken to the destination.
nslookup - Directly queries the name server for information on a destination domain.
8

## Slide 9: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.1 Overview of Troubleshooting Commands
ipconfig - IP構成情報を表示します。
ping - 他のIPホストへの接続をテストします。
netstat - ネットワーク接続を表示します。
tracert - 宛先までの経路を表示します。
nslookup - 宛先ドメインに関する情報を名前サーバーに問い合わせます。
9

## Slide 10: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.2 The ipconfig Command
ipconfig Command:
  Displays current IP configuration of a host including IP address, subnet mask, and default gateway.
ipconfig /all:
Shows extended information like MAC address, DNS servers, DHCP status, DHCP server address, and lease information.
ipconfig /release
/release: Releases current DHCP bindings.
ipconfig /renew
/renew: Requests new configuration from DHCP server, useful for correcting outdated or incorrect IP configurations.
10

## Slide 11: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.2 The ipconfig Command
ipconfig コマンド:
ホストのIP構成を表示します。IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなどが表示されます。
ipconfig /all:
拡張情報を表示します（MACアドレス、DNSサーバー、DHCPステータス、DHCPサーバーアドレス、リース情報など）。
ipconfig /release:
DHCPサーバによって設定された現在の設定を解除します。
ipconfig /renew:
DHCPサーバーに新しいIP情報の設定を要求します。古い、あるいは間違ったIP構成を修正する時に使います。
11

## Slide 12: Exercise
12

## Slide 13: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.3 Packet Tracer - Use the ipconfig Command
Objectives
  Use the ipconfig command to identify incorrect configuration on a PC.
  Background / Scenario
  A small business owner cannot connect to the internet with one of the four PCs in the office. All the PCs are configured with static IP addressing using 192.168.1.0 /24 network. The PCs should be able to access www.cisco.pka webserver. Use the ipconfig /all command to identify which PC is incorrectly configured.
13

## Slide 14: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.3 Packet Tracer - Use the ipconfig Command
File: 17.1.3-packet-tracer---use-the-ipconfig-command.pka
目的
ipconfigコマンドを使用して、PCの誤った構成を特定します。
背景 / シナリオ
オフィス内の4台のPCのうち1台でインターネットに接続できません。
すべてのPCは192.168.1.0 /24ネットワークを使用した静的IPアドレスで構成されています。
これらのPCは、www.cisco.pkaウェブサーバーにアクセスできるはずです。
ipconfig /allコマンドを使用して、どのPCが誤って構成されているかを特定してください。
14

## Slide 15: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.4 The ping Command
Ping Command Overview:
Widely used to test network device reachability.
A successful ping results in an "echo reply" from the target, confirming connectivity.
Failure messages like "request timed out" indicate connectivity issues.
Testing Steps:
Initial test: Ping the default gateway (e.g., 10.10.10.1) to check local network connectivity.
External test: Ping external domains (e.g., www.cisco.com) to verify internet connectivity.
DNS Resolution with Ping:
If pinging by IP succeeds but by name fails, it suggests a DNS problem.
15

## Slide 16: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.4 The ping Command
Pingコマンドの概要:
ネットワークデバイスの接続をテストするために広く使用されます。
Pingが成功すると、ターゲットから「エコー応答」が返され、接続が確認されます。
「要求がタイムアウトしました」などのエラーメッセージは、接続の問題を示します。
テスト手順:
初期テスト: デフォルトゲートウェイ（例: 10.10.10.1）にPingを実行してローカルネットワーク接続を確認します。
外部テスト: 外部ドメイン（例: www.cisco.com）にPingを実行してインターネット接続を確認します。
DNS解決とPing:
IPアドレスでのPingが成功し、名前でのPingが失敗した場合、DNSの問題が考えられます。
16

## Slide 17: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.5 Ping Results
  Successful Ping to Name and IP Address:
  Indicates application issues on the destination host if access remains blocked.
Unsuccessful Ping to Both:
  Suggests network connectivity problems along the path to the destination.
  Troubleshooting step: Ping the default gateway to determine if the issue is local or beyond.
  Ping to Default Gateway:
  Success indicates the problem lies beyond the local network.
  Failure points to a local network issue.
  Possible causes include firewalls or routers blocking ping requests.
17

## Slide 18: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.5 Ping Results
名前とIPアドレスへのPingが成功した場合:
Pingが成功したが、アクセスがブロックされる場合、アプリケーションの問題が考えられます。
名前とIPアドレスの両方へのPingが失敗した場合:
ネットワーク接続の問題が考えられます。
トラブルシューティング手順: デフォルトゲートウェイにPingを実行して、問題がローカルにあるかそれ以外にあるかを判断します。
デフォルトゲートウェイへのPing:
成功した場合、問題はローカルネットワークの外にあります。
失敗した場合、ローカルネットワークの問題が考えられます。
考えられる原因には、ファイアウォールやルーターがPing要求をブロックしている場合があります。
18

## Slide 19: Exercise
19

## Slide 20: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.6 Packet Tracer - Use the ping Command
Objectives
  Use the ping command to identify an incorrect configuration on a PC.
  Background / Scenario
  A small business owner learns that some users are unable to access a website. All PCs are configured with static IP addressing. Use the ping command to identify the issue.
20

## Slide 21: 17.1. Troubleshooting Commands
17.1.6 Packet Tracer - Use the ping Command
File: 17.1.6-packet-tracer---use-the-ping-command.pka
目的
pingコマンドを使用して、PCの誤った構成を特定します。
背景 / シナリオ
何人かのユーザーがウェブサイトにアクセスできないことを知りました。
すべてのPCは静的IPアドレスで構成されています。
pingコマンドを使用して問題を発見してください。
21

## Slide 22: 17.2. Network Testing Utilities Summary
Network Troubleshooting Utilities:
  ipconfig: Shows current IP configuration (IP address, subnet mask, default gateway).
  ping: Tests connectivity to other IP hosts via echo requests.
  netstat: Reveals network connections, including open ports and routing tables.
  tracert (traceroute on Unix/Linux): Traces the path packets take to reach a destination.
  nslookup: Queries DNS servers for domain information.
Detailed Command Functions:
  ipconfig /all: Provides extended IP configuration details like MAC address, DNS servers, DHCP status.
  ipconfig /release and /renew: Releases and renews DHCP configuration for troubleshooting IP issues.
Designed to diagnose and resolve network connectivity and configuration issues.
Common Use Cases:
Verifying host IP settings and DNS resolutions.
Testing connectivity to local and remote hosts.
Identifying route paths and potential bottlenecks or failures in the network.
22

## Slide 23: 17.2. Network Testing Utilities Summary
ネットワークトラブルシューティングユーティリティ:
ipconfig: 現在のIP構成を表示します（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）。
ping: 他のホストへの接続をテストします。
netstat: ネットワーク接続、オープンポート、ルーティングテーブルを表示します。
tracert（Unix/Linuxではtraceroute）: 宛先に到達するまでのパケットの経路を追跡します。
nslookup: DNSサーバーに問い合わせてドメイン情報を取得します。
コマンドの詳細な機能:
ipconfig /all: MACアドレス、DNSサーバー、DHCPステータスなどのIP構成の詳細を提供します。
ipconfig /release および /renew: IP問題のトラブルシューティングのために構成を解除および再取得します。
主な使用ケース:
ホストのIP設定とDNS（IPアドレスとドメイン名の対応）を確認する。
ローカルおよびリモートホストへの接続をテストする。
ネットワーク内の経路の確認、ボトルネックの発見、または障害の可能性を調べる。
23
Notes: ネットワークトラブルシューティングユーティリティ:
ipconfig: 現在のIP構成を表示します（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）。
ping: エコー要求を通じて他のIPホストへの接続をテストします。
netstat: ネットワーク接続、オープンポート、ルーティングテーブルを表示します。
tracert（Unix/Linuxではtraceroute）: 宛先に到達するまでのパケットの経路を追跡します。
nslookup: DNSサーバーに問い合わせてドメイン情報を取得します。
コマンドの詳細な機能:
ipconfig /all: MACアドレス、DNSサーバー、DHCPステータスなどの拡張IP構成の詳細を提供します。
ipconfig /release および /renew: IP問題のトラブルシューティングのためにDHCP構成を解放および再取得します。
ネットワーク接続と構成の問題を診断し解決するために設計されています。
主な使用ケース:
ホストのIP設定とDNS解決を確認する。
ローカルおよびリモートホストへの接続をテストする。
ネットワーク内の経路、ボトルネック、または障害の可能性を特定する。

## Slide 24: Questions and free discussion
Do you have any questions or anything you want to discuss?
24

## Slide 25: Check Test 15
17.2.3 Network Testing Utilities Quiz
https://forms.gle/nvfGjc4xPXb9Fr4U7
25

## Slide 26: Reference
CISCO Network Academy
Networking Basics - Module 17: Network Testing Utilities
https://skillsforall.com/launch?id=f393c38f-b410-4d2b-8275-70e144273519&tab=curriculum&view=012e851b-88b9-5e9e-9625-49ec29308ef3
Textbook：
「図解入門 TCP/IP」みやたひろし
26

## Slide 27: Exercise
27

## Slide 28: Exercise：Packet Tracer – Build a network, setup IP address, Test connectivity
File: 13 The Cisco Troubleshooting Methodology_20241209.pkt
Objectives
  Add a PC and a Server in the network. Configure IP address for the new devices, then test connectivity with network testing commands.
  Instructions:
28