## Slide 1: 11 Networking Basics Module 12: Gateways to Other Networks
Class code: KCS414
Year Offering: 2025, 2nd Term
Target Grade Level: 4th Grade
Japanese Course Title: ネットワーク入門1,2
Created by Mariko Tagawa , JICA volunteer

## Slide 2: TABLE OF CONTENTS 2 02 03 04 05 06 01
Communication in a Connected World
Network Components,
Types, and Connections
Communication Principles
Build a
Home Network
The Internet Protocol
07
08
09
中間試験
The Access Layer
IPv4 and Network Segmentation
CISCO Packet Tracer
2

## Slide 3: TABLE OF CONTENTS 2 10 11 12 13 14 15
Dynamic Addressing with DHCP
Gateways to Other Networks
The ARP Process
TCP and UDP
Routing Between Networks
16
17
Application Layer Services
Network Testing Utilities
期末テスト
3

## Slide 4: 1. About Today’s Class
Module 12: Gateways to Other Networks
12.0. Introduction
12.1. Network Boundaries
12.2. Network Address Translation
Exercise: Packet Tracer - Examine NAT on a Wireless Router
12.3. Gateways to Other Networks Summary
Check Test 11

## Slide 5: 1. 今日の授業について
Module 12: ネットワークゲートウェイ
12.0. はじめに
12.1. ネットワーク境界
12.2. ネットワークアドレス変換（NAT：Network Address Translation）
12.3. 他のネットワークへのゲートウェイのまとめ
12.4. 確認テスト 11
演習: Packet Tracer - 無線ルーターでのNATの検証
Module 10: IPv6 Addressing Formats and Rules

## Slide 6: 2. Today’s Goal
Module Title: Gateways to Other Networks
Module Objective: Explain how routers connect networks together.
Network Boundaries
  Describe network boundaries.
Network Address Translation
  Explain the purpose of Network Address Translation in small networks.

## Slide 7: 2. 今日の授業の目標
Module Title: ネットワークのゲートウェイ
モジュールの目的: ルーターがどのようにして複数のネットワークを接続するかを説明する。
ネットワーク境界
ネットワークの境界について説明する。
ネットワークアドレス変換（NAT：Network Address Translation）
小規模ネットワークにおけるNATの目的を説明する。

## Slide 8: 12.1. Network Boundaries
12.1.1 Video - Gateways to Other Networks
Routers as Gateways:
  Function: Enable communication between hosts on different networks.
  Connection: Each router interface connects to a separate network.
Default Gateway Address:
  Necessity: Hosts need to know the router's interface IPv4 address for external network communication.
  Configuration: Can be statically set or received dynamically via DHCP.
Wireless Router with DHCP Server:
  Auto-Configuration: Provides the correct interface IPv4 address as the default gateway to hosts.
  Use: Allows hosts to forward messages to the internet through the ISP.
12.1.2 Routers as Gateways

## Slide 9: 12.1. Network Boundaries
12.1.1 Video - Gateways to Other Networks
このビデオではデフォルトゲートウェイについて説明します。
デフォルトゲートウェイとは
ゲートウェイ: ローカルネットワークから他のネットワークにデータを送る「出口」の役割をする。
デフォルトゲートウェイのアドレス: コンピュータが別のネットワークにデータを送る際に通過するルーターのアドレス。
重要ポイント
コンピュータはIPアドレスとサブネットマスクを使って、データの送り先が同じネットワークかどうかを判断。
異なるネットワークと通信するには、デフォルトゲートウェイのアドレスが必要。
デフォルトゲートウェイが正しく設定されていないと、データが目的地に届かず、ネットワークの問題が起こる。
Notes: このレッスンでは、ゲートウェイ、特にデフォルトゲートウェイについて説明します。ゲートウェイとは何かというと、一言で言えば、1つのローカルネットワークから他のリモートネットワークにトラフィックを転送するための出口です。例えて言うなら、デフォルトゲートウェイは部屋から廊下に出るためのドアのようなものです。コンピュータが自分のローカルネットワーク外にメッセージを送信したい場合、同様にローカルネットワークを出て、目的地に転送される必要があります。
以前学んだように、コンピュータはサブネットマスクと宛先のIPアドレスを使ってバイナリAND演算を行い、宛先が同じローカルネットワーク内にあるかどうかを判断します。宛先がローカルネットワーク内にない場合、コンピュータはパケットをゲートウェイに送信します。すべてのネットワーク上のホストには、最低限IPアドレスとサブネットマスクが必要です。さらに、そのホストがローカルネットワーク外と通信する予定がある場合、デフォルトゲートウェイのアドレスも設定する必要があります。今日のネットワークでは、デフォルトゲートウェイとしてルーターのインターフェースが設定され、そこを経由してインターネットに接続します。
たとえば、私がネットワーク管理部門にいるとき、インターネット上のサーバーにアクセスしようとすると、私のトラフィックはスイッチを経由して最も近いルーターのインターフェースに到達します。同様に、経理部門のホストが同じサーバーにアクセスしようとすると、経理部門のトラフィックもスイッチを経由しますが、異なるルーターインターフェースを通過します。したがって、経理部門のホストに設定されているデフォルトゲートウェイは、私のネットワーク管理部門のものとは異なります。
ホストが宛先アドレスが同じローカルネットワークにないと判断すると、デフォルトゲートウェイのMACアドレスを取得するためにARPを使用します。ネットワークの設定に誤りがあると、デフォルトゲートウェイのアドレスが間違っていることがあり、たとえば「1」の代わりに「11」で設定されていると、コンピュータはARPを使ってデフォルトゲートウェイにトラフィックを送信できません。このようなミスを避けるため、正しいIPアドレスやサブネットマスクを設定し、コンピュータが正しくネットワーク内外を区別できるようにすることが重要です。

## Slide 10: 12.1. Network Boundaries
ルーターの役割：
ネットワーク間の橋渡し：ルーターは、異なるネットワーク同士をつなげ、データを転送する役割を果たします。
ルーターは、複数のネットワークに接続するためのインターフェースが備わっています。
デフォルトゲートウェイ：
アクセスの出口：ネットワーク上のコンピュータが他のネットワークに通信する際、ルーターの特定のアドレスを通ります。これが「デフォルトゲートウェイ」です。
設定方法：デフォルトゲートウェイの設定は、手動（静的）または自動（DHCP）で行えます。
ワイヤレスルーターの役割：
ワイヤレスルーターは、 DHCPサーバーとして機能し、コンピュータに自動でデフォルトゲートウェイの情報を提供します。
コンピュータは、提供されたデフォルトゲートウェイを通じてインターネットにアクセスできます。
12.1.2 ゲートウェイとしてのルータ
Notes: 12.1.2 ルーターをゲートウェイとして使用
ルーターは、1つのネットワーク上のホストが異なるネットワーク上のホストと通信できるようにするためのゲートウェイを提供します。ルーターの各インターフェースは別々のネットワークに接続されています。
インターフェースに割り当てられたIPv4アドレスは、そのインターフェースがどのローカルネットワークに直接接続されているかを識別します。
ネットワーク上のすべてのホストは、他のネットワークにアクセスするためにルーターをゲートウェイとして使用しなければなりません。そのため、各ホストは自分が接続されているネットワークに接続されたルーターインターフェースのIPv4アドレスを知っている必要があります。このアドレスはデフォルトゲートウェイアドレスと呼ばれ、ホストに静的に設定することも、DHCPによって動的に受信することもできます。
ワイヤレスルーターがローカルネットワーク用のDHCPサーバーとして設定されている場合、それは自動的にホストに正しいインターフェースのIPv4アドレスをデフォルトゲートウェイアドレスとして送信します。このようにして、ネットワーク上のすべてのホストがそのIPv4アドレスを使用してISP上のホストにメッセージを転送し、インターネット上のホストにアクセスできるようになります。通常、ワイヤレスルーターはデフォルトでDHCPサーバーとして設定されています。
ローカルルーターインターフェースのIPv4アドレスがホスト設定のデフォルトゲートウェイアドレスになります。デフォルトゲートウェイは静的に設定されるか、またはDHCPによって提供されます。
ワイヤレスルーターがDHCPサーバーとして設定されている場合、それ自身の内部IPv4アドレスをDHCPクライアントにデフォルトゲートウェイとして提供します。また、各クライアントにそれぞれのIPv4アドレスとサブネットマスクも提供します（図参照）。
Summary:
ルーターは異なるネットワーク間でホストが通信できるようにするためのゲートウェイ機能を提供し、各インターフェースは異なるネットワークに接続されています。
ネットワーク内のホストは、他のネットワークへのアクセスのためにルーターのIPv4アドレス（デフォルトゲートウェイ）を知る必要があります。
ワイヤレスルーターがDHCPサーバーとして設定されている場合、正しいインターフェースのIPv4アドレスをデフォルトゲートウェイアドレスとしてホストに提供し、ホストはそのアドレスを使用してISPやインターネット上のホストに接続できます。
デフォルトゲートウェイのアドレスは静的に設定することも、DHCPで提供することもできます。

## Slide 11: 12.1. Network Boundaries
12.1.3 Routers as Boundaries Between Networks
Wireless Router as DHCP Server:
  Role: Provides DHCP service for all local hosts connected either via Ethernet or wirelessly.
  DHCP servers typically assign private addresses to internal hosts.
  Security: Prevents direct access to the internal network from the internet.
Default IPv4 Address on Router:
  Usually the first host address in the network.
  Local hosts receive addresses in the same network as the router, through static configuration or DHCP.
ISP and DHCP Servers:
  ISPs use DHCP to provide IPv4 addresses to the internet side of customer-installed wireless routers.
Router's Dual Role:
  Router acts as a DHCP client to receive an internet-routable address from the ISP.
  Router serves as the gateway between the local internal network and the external internet.

## Slide 12: 12.1. Network Boundaries
12.1.3 ルーターはネットワーク間の境界として機能
ワイヤレスルーターの役割
ワイヤレスルーターはDHCPサーバーとして動作し、ローカルネットワーク上のデバイスにプライベートIPアドレス（例: 192.168.1.2）を割り当てます。
プライベートIPアドレスはインターネットから直接アクセスできないため、ローカルネットワークを保護します。
ISPとDHCPサーバー
ISP（インターネットサービスプロバイダー）は、インターネット用にDHCPサーバーを使用します。
ワイヤレスルーターはここではDHCPクライアントとしてISPからグローバルIPアドレス（例: 192.150.45.3）を取得します。
ネットワークの境界
ワイヤレスルーターは、ローカルネットワークとインターネットの間の「境界」として機能します。
Notes: ワイヤレスルーターは、Ethernetケーブルまたはワイヤレス接続によって接続されたすべてのローカルホストに対してDHCPサーバーとして機能します。これらのローカルホストは、内部ネットワーク（または「インサイドネットワーク」）に存在するとみなされます。ほとんどのDHCPサーバーは、インターネット経由でルーティングできるパブリックアドレスではなく、内部ネットワークのホストにプライベートアドレスを割り当てるように設定されています。これにより、内部ネットワークはデフォルトでインターネットから直接アクセスできないように保護されています。
ローカルのワイヤレスルーターインターフェースに設定されたデフォルトのIPv4アドレスは、通常、そのネットワーク上の最初のホストアドレスです。内部ホストは、ワイヤレスルーターと同じネットワーク内でアドレスを割り当てられる必要があり、静的に設定するか、DHCPを通じて自動的に割り当てられます。DHCPサーバーとして設定された場合、ワイヤレスルーターはこの範囲内でアドレスを提供し、サブネットマスク情報と自分のインターフェースIPv4アドレスをデフォルトゲートウェイとして提供します（図を参照）。
多くのISPは、顧客のサイトに設置されたワイヤレスルーターのインターネット側にIPv4アドレスを提供するためにDHCPサーバーを使用しています。ワイヤレスルーターのインターネット側に割り当てられるネットワークは、外部ネットワーク（または「アウトサイドネットワーク」）と呼ばれます。
ワイヤレスルーターがISPに接続されると、インターネットインターフェースに対して正しい外部ネットワークIPv4アドレスを受信するために、DHCPクライアントとして機能します。ISPは通常、インターネット経由でルーティングできるアドレスを提供し、ワイヤレスルーターに接続されたホストがインターネットにアクセスできるようにします。
ワイヤレスルーターは、ローカルの内部ネットワークと外部のインターネットの境界として機能します。
Summary:
ワイヤレスルーターは、ローカルホストにDHCPサーバーとして機能し、プライベートアドレスを割り当て、内部ネットワークをインターネットから保護します。
ルーターはホストにサブネットマスクやデフォルトゲートウェイを提供し、ISPもインターネット側でルーターにパブリックアドレスを提供します。
ルーターは内部ネットワークと外部インターネットの境界として機能します。

## Slide 13: 12.1. Network Boundaries
12.1.4 Check Your Understanding - Network Boundaries
https://forms.gle/FpVQcedGLyUPrHx77
Question 1
  For two hosts that are on the same network, which of the following statements are true? (Choose three.)
  同じネットワーク上にある2つのホストについて、次のうち正しいものを選択してください。（3つ選んでください）
  Both hosts will have the same default gateway address.
  Both hosts will have different MAC addresses.
  Both hosts will have different IP addresses.
  Both hosts will have the same IP address.
  Both hosts will have the same MAC address.
  Both hosts will have different default gateway addresses.
Notes: 同じネットワーク上にある2つのホストについて、次のうち正しいものを選択してください。（3つ選んでください）
両方のホストは同じデフォルトゲートウェイアドレスを持ちます。
両方のホストは異なるMACアドレスを持ちます。
両方のホストは異なるIPアドレスを持ちます。
両方のホストは同じIPアドレスを持ちます。
両方のホストは同じMACアドレスを持ちます。
両方のホストは異なるデフォルトゲートウェイアドレスを持ちます。

## Slide 14: 12.1. Network Boundaries
12.1.4 Check Your Understanding - Network Boundaries
https://forms.gle/FpVQcedGLyUPrHx77
Question 2
  For two hosts, each on a different network, which of the following statements are true? (Choose three.)
  異なるネットワークにいる2つのホストについて、次のうち正しいものを選択してください。（3つ選んでください）
  Both hosts will have the same MAC address.
  Both hosts will have the same default gateway address.
  Both hosts will have different default gateway addresses.
  Both hosts will have the same IP address.
  Both hosts will have different MAC addresses.
  Both hosts will have different IP addresses.
Notes: 異なるネットワークにいる2つのホストについて、次のうち正しいものを選択してください。（3つ選んでください）
両方のホストは同じMACアドレスを持ちます。
両方のホストは同じデフォルトゲートウェイアドレスを持ちます。
両方のホストは異なるデフォルトゲートウェイアドレスを持ちます。
両方のホストは同じIPアドレスを持ちます。
両方のホストは異なるMACアドレスを持ちます。
両方のホストは異なるIPアドレスを持ちます。

## Slide 15: 12.2. Network Address Translation
12.2.1 Video - Introduction to NAT
NAT : Network Address Translation
The process used to convert private addresses to internet-routable addresses.

## Slide 16: 12.2. Network Address Translation
12.2.1 Video - Introduction to NAT
このビデオでは、プライベートIPアドレスネットワークからパブリックIPアドレスのネットワーク（インターネット）にアクセスする際の、ネットワークアドレス変換（NAT）について説明します。
IPアドレスは２種類あります。
  プライベートIPアドレス：ローカルネットワークで使用されるが、インターネット上では使用できない。
  パブリック（グローバル）IPアドレス：インターネットへの通信には、パブリックIPアドレスが必要。
NAT（Network Address Translation：ネットワークアドレス変換）は、プライベートアドレスをパブリックアドレスに変換して、インターネット通信を可能にします。
ルーターはNATテーブルを持ち、プライベートアドレスをパブリックアドレスに変換する仕組みを提供します。
Notes: このレッスンでは、プライベートIPネットワークと、プライベートアドレスからパブリックアドレスのネットワークに移行する際に必要となるネットワークアドレス変換（NAT）について説明します。IPアドレスには、IPv4アドレスが2つのカテゴリに分かれています。1つ目はプライベートアドレッシングです。プライベートアドレッシングは、組織内で使用できるアドレスです。これらのアドレスは、異なるネットワーク間でルーティング可能ですが、組織外に出てパブリックアドレスが必要なインターネットを越える際には、登録されたパブリックIPアドレスが必要です。IPを設計した人々は、特定のネットワークを予約しており、これらは組織内で使用することができますが、インターネットを通じてルーティングされることはありません。これらのアドレスは、192.168、172.16、そして10です。家庭のネットワークを持っている方は、おそらく192.168ネットワークが多くのデバイスに割り当てられているのを見たことがあるでしょう。その理由は、192.168は24ビットのサブネットマスクを使用し、ホストアドレスのためのビットが8ビットしか残らないため、254個のホストアドレスしか使用できません。したがって、小規模な組織やネットワークで使用されます。172.16は16ビットがネットワーク部分を識別し、10は8ビットだけがネットワーク部分を使用するため、大規模な企業で主に使用されます。
私たちのネットワークがプライベートアドレッシングで構成されている場合、このトラフィックをインターネット上にあるサーバーに送るのは困難です。インターネットは登録されたパブリックIPアドレスのみをルーティングするため、192.168はそのカテゴリーには該当しません。そこで、ネットワークアドレス変換（NAT）という機能が開発されました。NATでは、プライベートアドレスを持つホストがインターネット上でトラフィックを送信できるようになっています。ルーターはNATテーブルを維持し、プライベートアドレスがパブリックアドレスに変換される仕組みを提供します。
サーバーにトラフィックが届くと、サーバーはパケットを私に戻しますが、それは登録されたパブリックアドレスを宛先にします。ルーターはこのパブリックアドレスを元のプライベートアドレスに変換し、私にパケットを転送します。これにより、インターネットを介して安全に通信が行われ、ウェブページを表示できるようになります。
要約:
プライベートIPアドレスは、組織内で使用されるが、インターネット上では直接使用できない。
インターネットへの通信には、パブリックIPアドレスが必要。
NAT（ネットワークアドレス変換）は、プライベートアドレスをパブリックアドレスに変換して、インターネット通信を可能にする。
ルーターはNATテーブルを使って、パケットのアドレスを変換し、正しい宛先にトラフィックを送る。

## Slide 17: 12.3. Gateways to Other Networks Summary
  Network Boundaries
    Every host on a network must use the router as a gateway to other networks. Therefore, each host must know the IPv4 address of the router interface connected to the network where the host is attached. This address is known as the default gateway address. It can be either statically configured on the host or received dynamically by DHCP.
    The wireless router acts as a DHCP server for all local hosts attached to it, either by Ethernet cable or wirelessly. These local hosts are referred to as being located on an internal, or inside, network. When a wireless router is connected to the ISP, it acts like a DHCP client to receive the correct external network IPv4 address for the internet interface. ISPs usually provide an internet-routable address, which enables hosts connected to the wireless router to have access to the internet. The wireless router serves as the boundary between the local internal network and the external internet.

## Slide 18: 12.3. Gateways to Other Networks Summary
  NAT Operation
    The wireless router receives a public address from the ISP, which allows it to send and receive packets on the internet. It, in turn, provides private addresses to local network clients.
    The process used to convert private addresses to internet-routable addresses is called NAT. With NAT, a private (local) source IPv4 address is translated to a public (global) address. The process is reversed for incoming packets. The wireless router is able to translate many internal IPv4 addresses to the same public address, by using NAT.
    Only packets destined for other networks need to be translated. These packets must pass through the gateway, where the wireless router replaces the private IPv4 address of the source host with its own public IPv4 address.

## Slide 19: 12.3. Gateways to Other Networks Summary
ネットワーク境界
ルーターの役割: すべてのコンピュータ（ホスト）は、他のネットワークに接続するためにルーターを使います。このルーターのアドレスを「デフォルトゲートウェイ」と呼びます。
設定方法: デフォルトゲートウェイは手動で設定する（静的）ことも、自動で設定する（DHCPを利用）ことも可能です。
ワイヤレスルーター:
  家庭やオフィスのルーターは、コンピュータにIPアドレスを自動で割り当てるDHCPサーバーとして機能します。
  これにより、同じネットワークに接続されたデバイスが通信できるようになります。
インターネットとの接続:
  ワイヤレスルーターがインターネットプロバイダ（ISP）に接続すると、プロバイダから「グローバルIPアドレス」を取得します。
  ワイヤレスルーターは、ローカルネットワーク（内部）とインターネット（外部）の境界を作る役割を果たします。

## Slide 20: 12.3. Gateways to Other Networks Summary
NAT（ネットワークアドレス変換）の基本動作 ワイヤレスルーターは、インターネットサービスプロバイダー（ISP）からパブリック（グローバル）IPアドレスを受け取り、インターネット上で通信ができるようにします。一方で、家庭内やローカルネットワーク内のコンピュータにはプライベートIPアドレスを割り当てます。
NATの役割 NATを使うと、プライベートIPアドレス（ローカルネットワーク内のアドレス）をパブリックIPアドレス（インターネットで使用可能なアドレス）に変換します。
インターネットに送信されるパケットの送信元アドレスを変換。
インターネットから受信するパケットの宛先アドレスも元に戻す。
ポイント
NATにより、多くの内部IPアドレスを1つのパブリックIPアドレスにまとめることができます。
NATはインターネットに送るパケットだけを変換します。ルーターを通過するとき、プライベートIPがパブリックIPに変わります。

## Slide 21: Questions and free discussion
Do you have any questions or anything you want to discuss?

## Slide 22: Check Test 11
Gateways to Other Networks Quiz
https://forms.gle/A9U7T571xChPi3dV7

## Slide 23: Reference
CISCO Network Academy
Networking Basics - Module 12: Gateways to Other Networks
https://skillsforall.com/launch?id=f393c38f-b410-4d2b-8275-70e144273519&tab=curriculum&view=6241ff65-8dd3-553d-87ad-372a11b30b06
Textbook：
「図解入門 TCP/IP」みやたひろし

## Slide 24: Exercise

## Slide 25: 12.2. Network Address Translation
12.2.2 Packet Tracer - Examine NAT on a Wireless Router
Packet Tracer - Examine NAT on a Wireless Router
File: 10.2.3-packet-tracer---examine-nat-on-a-wireless-router.pka
Objectives
  Examine NAT configuration on a wireless router
  Set up 4 PCs to connect to a wireless router using DHCP
  Examine traffic that crosses the network using NAT