## Slide 1: 12 Networking Basics Module 13: The ARP Process
Class code: KCS414
Year Offering: 2025, 2nd Term
Target Grade Level: 4th Grade
Japanese Course Title: ネットワーク入門1,2
1
Created by Mariko Tagawa , JICA volunteer

## Slide 2: TABLE OF CONTENTS 2 02 03 04 05 06 01
Communication in a Connected World
Network Components,
Types, and Connections
Communication Principles
Build a
Home Network
The Internet Protocol
07
08
09
中間試験
The Access Layer
IPv4 and Network Segmentation
CISCO Packet Tracer
2

## Slide 3: TABLE OF CONTENTS 2 10 11 12 13 14 15
Dynamic Addressing with DHCP
Gateways to Other Networks
The ARP Process
TCP and UDP
Routing Between Networks
16
17
Application Layer Services
Network Testing Utilities
期末テスト
3

## Slide 4: 1. About Today’s Class
Module 13: The ARP Process
13.0. Introduction
13.1. MAC and IP
Exercise: Packet Tracer - Identify MAC and IP Addresses
13.2. Broadcast Containment
13.3. The ARP Process Summary
Check Test 12
4

## Slide 5: 1. 今日の授業について
Module 13: The ARP Process
13.0. はじめに
13.1. MACとIP
13.2. ブロードキャストの抑制
13.3. ARPプロセスの概要
演習：Simulation of ARP using Cisco Packet Tracer
13.4. Check Test 12
演習：Packet Tracer - MACアドレスとIPアドレスの識別
ARP: (Address Resolution Protocol ) MAC (Media Access Control) address
5

## Slide 6: 2. Today’s Goal
Module Title: The ARP Process
Module Objective: Explain how ARP enables communication on a network.
MAC and IP:
  Compare the roles of the MAC address and the IP address.
Broadcast Containment:
  Explain why it is important to contain broadcasts within a network.
  ARP: (Address Resolution Protocol ) is a protocol or procedure that connects an Internet Protocol (IP) address to a fixed physical machine address( media access control (MAC) address )in a local-area network (LAN).
6

## Slide 7: 2. 今日の授業の目標
Module Title: The ARP Process
モジュールの目的：ARPがネットワーク通信をどのように可能にするかを説明する。
MACアドレスとIPアドレス: MACアドレスとIPアドレスの役割の違いを比較する。
ブロードキャスト制御: ネットワーク内でブロードキャストを制限する重要性を説明する。
ARPの基本: ARPは、IPアドレスとMACアドレス（物理的な機器のアドレス）を結びつけるためのプロトコルです。ローカルエリアネットワーク(LAN)内で使用されます。
以下の３つを理解してください。
MACアドレスとIPアドレスの違い。
ブロードキャストを制限する理由。
ARPが通信にどう役立つか。
7

## Slide 8: 13.1. MAC and IP
13.1.1 Destination on Same Network
There are two primary addresses assigned to a device on an Ethernet LAN:
  Physical address (the MAC address) – Used for NIC-to-NIC communications on the same Ethernet network. - L2
  Logical address (the IP address) – Used to send the packet from the source device to the destination device. – L3
8

## Slide 9: 13.1. MAC and IP
13.1.1 Destination on Same Network
LAN上のデバイスには、2つのアドレスが割り当てられています：
物理アドレス（MACアドレス） - 同じイーサネットネットワーク上でNIC同士の通信に使用されます。- L2 （第２層）
論理アドレス（IPアドレス） - パケットを送信元デバイスから宛先デバイスへ送るために使用されます。- L3 （第３層）
9

## Slide 10: 13.1. MAC and IP
13.1.1 Destination on Same Network
Layer 2 Ethernet frame contains the following:
  Destination MAC address – This is the simplified MAC address of PC2, 55-55-55.
  Source MAC address – This is the simplified MAC address of the Ethernet NIC on PC1, aa-aa-aa.
Layer 3 IP packet contains the following:
  Source IPv4 address – This is the IPv4 address of PC1, 192.168.10.10.
  Destination IPv4 address – This is the IPv4 address of PC2, 192.168.10.11.
10

## Slide 11: 13.1. MAC and IP
13.1.1 Destination on Same Network
レイヤー2のイーサネットフレームには以下が含まれます：
宛先MACアドレス - これはPC2のMACアドレスで、55-55-55です。
送信元MACアドレス - これはPC1のMACアドレスで、aa-aa-aaです。
レイヤー3のIPパケットには以下が含まれます：
送信元IPv4アドレス - これはPC1のIPアドレスで、192.168.10.10です。
宛先IPv4アドレス - これはPC2のIPアドレスで、192.168.10.11です。
11

## Slide 12: 13.1. MAC and IP
13.1.2 Destination on Remote Network
When the destination IP address is on a remote network, the destination MAC address will be the address of the host default gateway (i.e., the router interface).
12

## Slide 13: 13.1. MAC and IP
13.1.2 Destination on Remote Network
When the destination IP address is on a remote network, the destination MAC address will be the address of the host default gateway (i.e., the router interface).
13

## Slide 14: 13.1. MAC and IP
13.1.2 Destination on Remote Network
宛先IPアドレスがリモートネットワーク上にある場合、宛先MACアドレスはホストのデフォルトゲートウェイ（つまり、ルーター）のMACアドレスになります。
この図では、PC1がPC2にパケットを送信しようとしています。PC2はリモートネットワーク上にあります。宛先のIPv4アドレスがPC1と同じローカルネットワーク上にないため、宛先のMACアドレスはルーター上のローカルデフォルトゲートウェイのものになります。
14
Notes: この例では、PC1がPC2にパケットを送信しようとしています。PC2はリモートネットワーク上に位置しています。宛先のIPv4アドレスがPC1と同じローカルネットワーク上にないため、宛先のMACアドレスはルーター上のローカルデフォルトゲートウェイのものになります。
ルーターは、IPv4パケットを転送するための最適な経路を決定するために、宛先のIPv4アドレスを確認します。ルーターがイーサネットフレームを受信すると、レイヤ2の情報を非カプセル化します（非カプセル化: カプセル化されたデータを取り出す処理）。宛先のIPv4アドレスを使用して次のホップ先のデバイスを決定し、その後、IPv4パケットを送信先インターフェースに適した新しいデータリンクフレームに再カプセル化します。
この例では、R1は図に示されているように、新しいレイヤ2アドレス情報でパケットを再カプセル化します。

## Slide 15: 13.1. MAC and IP
13.1.2 Destination on Remote Network
ルータ１（R1)とルータ２（R2)の間の通信では、宛先MACアドレスはR2のG0/0/1(dd-dd-dd)で、送信元MACアドレスはR1のG0/0/1(cc-cc-cc)になります。
15

## Slide 16: 13.1. MAC and IP
13.1.2 Destination on Remote Network
最後の経路（ルータ２(R2)とPC2の間）では、宛先MACアドレスはPC2のMACアドレス(55−55−55）、送信元MACアドレスはR2のG0/0/0(ee-ee-ee)になります。
16

## Slide 17: 13.1. MAC and IP
13.1.2 Destination on Remote Network
IPアドレスとMACアドレスは、ARPで対応づけられる。
IPv4：Address Resolution Protocol（ARP） アドレス解決プロトコル
IPv6：Neighbor Discovery（ND） 近隣探索
17

## Slide 18: 13.1. MAC and IP
Quiz12-1 Check Your Understanding - MAC and IP
https://forms.gle/Ku7wACyMMrzoYqTx5
Question 1
  What destination MAC address would be included in a frame sent from a source device to a destination device on the same local network?
  同じローカルネットワーク内の送信元デバイスから宛先デバイスに送信されるフレームには、どの宛先MACアドレスが含まれますか？
  The MAC address of the destination device.
  A broadcast MAC address of FF-FF-FF-FF-FF-FF.
  The MAC address of the local router interface.
18

## Slide 19: 13.1. MAC and IP
Quiz12-1 Check Your Understanding - MAC and IP
https://forms.gle/Ku7wACyMMrzoYqTx5
Question 2
  What destination MAC address would be included in a frame sent from a source device to a destination device on a remote local network?
  リモートローカルネットワーク上の宛先デバイスに送信元デバイスから送信されるフレームには、どの宛先MACアドレスが含まれますか？
  The MAC address of the local router interface.
  The MAC address of the destination device.
  A broadcast MAC address of FF-FF-FF-FF-FF-FF.
19

## Slide 20: 13.1. MAC and IP
Quiz12-1 Check Your Understanding - MAC and IP
https://forms.gle/Ku7wACyMMrzoYqTx5
Question 3
  What two protocols are used to determine the MAC address of a known destination device IP address (IPv4 and IPv6)?
  宛先デバイスのIPアドレス（IPv4およびIPv6）のMACアドレスを決定するために使用される2つのプロトコルはどれですか？
  DHCP
  ND
  DNS
  ARP
20

## Slide 21: 13.2. Broadcast Containment
13.2.1 Video - The Ethernet Broadcast
21

## Slide 22: 13.2. Broadcast Containment
13.2.1 Video - The Ethernet Broadcast
このビデオではブロードキャストについて説明します。
イーサネットブロードキャストは、宛先MACアドレスが48ビットの1、または16進数で全て「F」(FFFF.FFFF.FFFF)の場合に発生します。
このビデオでは、コンピュータH1が他の全デバイスに向けてブロードキャストを送信します。
H1がブロードキャストを送信すると、スイッチがイーサネットブロードキャストを受信し、受信ポートを除くすべてのポートにイーサネットフレームを転送するため、結果としてネットワーク内のすべてのデバイスがブロードキャストを受信します。
ネットワークにルーターがある場合、ルーターもブロードキャストを受信しますが、ルーターは他のネットワークへブロードキャストを転送しません。
22

## Slide 23: 13.2. Broadcast Containment
13.2.2 Broadcast Domains
Broadcast Message Handling:
  Switches forward broadcast messages to all connected hosts in the same local network.
Local Area Network as Broadcast Domain:
  Defined as a network with one or more Ethernet switches, referred to as a broadcast domain.
Large Broadcast Domains:
  Excessive Broadcast Traffic: Can occur with too many connected hosts.
  Use of Routers: Divide one local network into multiple broadcast domains to manage traffic.
23

## Slide 24: 13.2. Broadcast Containment
13.2.2 Broadcast Domains
ブロードキャストメッセージの処理：
スイッチは同じローカルネットワーク内のすべての接続されたホストにブロードキャストメッセージを転送します。
ブロードキャストドメインとしてのローカルエリアネットワーク：
1つ以上のスイッチを持つネットワークをブロードキャストドメインと呼びます。
大規模なブロードキャストドメイン：
過剰なブロードキャストトラフィックの問題：接続されたホストが多すぎると、多くのブロードキャストが発生するします。
過剰なブロードキャストを解決するために、ルータを使用して、1つのローカルネットワークを複数のブロードキャストドメインに分割します。
24
Notes: 13.2.2 ブロードキャストドメイン ホストがブロードキャストアドレス宛のメッセージを受信すると、そのメッセージが自分宛であるかのように受け入れて処理します。ホストがブロードキャストメッセージを送信すると、スイッチは同じローカルネットワーク内のすべての接続されたホストにそのメッセージを転送します。このため、1つ以上のイーサネットスイッチを持つネットワークであるローカルエリアネットワークは、ブロードキャストドメインとも呼ばれます。
同じブロードキャストドメインに接続されているホストが多すぎると、ブロードキャストトラフィックが過剰になる可能性があります。ローカルネットワークでサポートできるホストの数とネットワークトラフィックの量は、それらを接続するスイッチの能力によって制限されます。ネットワークが拡張されてホストが増えると、ブロードキャストトラフィックを含むネットワークトラフィックも増加します。パフォーマンスを向上させるためには、図に示すように、1つのローカルネットワークを複数のネットワークまたはブロードキャストドメインに分割する必要があることがよくあります。ルーターを使用してネットワークを複数のブロードキャストドメインに分割します。

## Slide 25: 13.2. Broadcast Containment
13.2.3 Access Layer Communication
NIC Frame :
  A Network Interface Card (NIC) on a local Ethernet network accepts a frame only (MAC).
IP Addresses:
  Network applications typically rely on logical IP addresses for server and client identification.
  Determining the destination MAC address for a frame when only the logical IP address of the destination host is known.
Address Resolution:
  Solution for IPv4: Uses Address Resolution Protocol (ARP) to discover the MAC address of a host within the same local network.
25

## Slide 26: 13.2. Broadcast Containment
13.2.3 Access Layer Communication
NIC(Network Interface Card) は宛先アドレスがブロードキャストMACアドレス（FFFF.FFFF.FFFF）か、または自分自身のMACアドレスと一致する場合にのみフレームを受け取ります。
通常、アプリケーションは、サーバーやクライアントと通信をするためにIPアドレスを使用します。
図は、送信ホスト（H1)が宛先のIPアドレスしか知らない場合に発生する問題を示しています。送信ホスト（H1)は、宛先IPアドレスはわかりますが、宛先MACアドレスがかわかりません。
送信ホスト（H1)は、アドレス解決プロトコル（ARP: Address Resolution Protocol）と呼ばれるプロトコルを使用して、同じローカルネットワーク上のホストのMACアドレスを調べます。
IPv6では、Neighbor Discovery（ND: 近隣探索）と呼ばれる同様の方法を使用します。
26
Notes: 13.2.3 アクセスレイヤー通信 ローカルイーサネットネットワークでは、NICは宛先アドレスがブロードキャストMACアドレスであるか、または自身のMACアドレスと一致する場合にのみフレームを受け入れます。
しかし、ほとんどのネットワークアプリケーションは、サーバーやクライアントの場所を特定するために論理的な宛先IPアドレスに依存しています。図は、送信ホストが宛先ホストの論理IPアドレスしか持たない場合に発生する問題を示しています。送信ホストはフレーム内にどの宛先MACアドレスを設定すればよいのでしょうか？
送信ホストは、アドレス解決プロトコル（ARP）と呼ばれるIPv4プロトコルを使用して、同じローカルネットワーク上の任意のホストのMACアドレスを調べることができます。IPv6では、Neighbor Discovery（近隣探索）と呼ばれる同様の方法を使用します。

## Slide 27: 13.2. Broadcast Containment
13.2.4 Video - Address Resolution Protocol
27

## Slide 28: 13.2. Broadcast Containment
13.2.4 Video - Address Resolution Protocol
このビデオでは、ARP（アドレス解決プロトコル）について学びます。
ARPの目的:
  宛先のIPアドレスは分かっていても、そのデバイスのMACアドレスが分からない場合に使われます。
具体例:
  PC1がFTPサーバー（192.168.1.9）にデータを送信したいとします。
  IPアドレスは分かっていますが、MACアドレスが必要です。
  まず、PC1は自分のARPテーブルを確認します。
  ARPテーブルに情報がない場合、ARPリクエストを送信します。
ARPリクエストとは:
  ブロードキャストでネットワーク上のすべてのデバイスに送信されます。
  スイッチは、このリクエストを受信し、すべてのポートに転送します（受信ポートを除く）。
ARPを使用して、IPアドレスとMACアドレスを関連付け、通信をおこないます。
28
Notes: このビデオでは、ARP（アドレス解決プロトコル）を紹介します。ARPは、パケットを送信したい宛先のIPv4アドレスが分かっているが、そのデバイスのイーサネットMACアドレスが分からない場合に使用されます。例えば、ここでPC1がFTPサーバーの宛先IPv4アドレス192.168.1.9にパケットを送信しようとしています。PC1はFTPサーバーのIPv4アドレスを知っていますが、パケットをイーサネットフレームにカプセル化するためにはMACアドレスも必要です。そこでPC1が最初に行うのは、ARPテーブルを確認することです。PC1は192.168.1.9のIPv4アドレスを探します。もしこのアドレスがARPテーブルにない場合、ARPリクエストを送信します。アニメーションでは、PC1がARPリクエストを送信する様子が示されています。このARPリクエストはイーサネットブロードキャストであることに注目してください。つまり、スイッチがこのイーサネットブロードキャストを受信すると、宛先MACアドレスがすべて1ビットの状態で、受信ポートを除くすべてのポートにイーサネットブロードキャストをフラッド（転送）します。
ブロードキャストの理由は、PC1がこのネットワーク内で誰がIPv4アドレス192.168.1.9を持っているかを知る必要があるからです。PC1は「ネットワーク上の皆さん、192.168.1.9を持っている方がいたら、MACアドレスで返信してください」と呼びかけています。このARPリクエストは、ルーターを含むネットワーク上のすべてのデバイスに送られます。ただし、ルーターがこのイーサネットブロードキャストを受信しても、他のネットワークに転送しません。このため、ARPリクエストはこのネットワーク内に留まります。
このように、ARPリクエストはすべてのデバイスに届き、FTPサーバーが「それは私のIPv4アドレスです」と答えて、MACアドレスを含むARPリプライをPC1に返送します。これでPC1はFTPサーバーのイーサネットMACアドレス（192.168.1.9）を取得し、パケットをイーサネットフレームにカプセル化してFTPサーバーに送信できるようになります。

## Slide 29: 13.2. Broadcast Containment
13.2.5 ARP
ARP (Address Resolution Protocol) Process:
  Broadcast Frame Creation: The sender creates a frame with the broadcast MAC address containing the IPv4 address of the destination host.
  Host Response: All hosts receive the frame; the one with the matching IPv4 address replies with its MAC address.
  ARP Table Update: The sender stores the received MAC and IPv4 address in its ARP table.
Once the destination host's MAC address is in the ARP table, the sender can directly address frames to it without additional ARP requests.
29

## Slide 30: 13.2. Broadcast Containment
13.2.5 ARP
ARP (Address Resolution Protocol) Process:
ARPは、IPアドレスからMACアドレスを探す方法です。以下の3つのステップで行われます：
ブロードキャスト送信
  送信ホストは、「FFFF.FFFF.FFFF」というブロードキャストアドレスを使ってフレームを送信します。このフレームには、宛先ホストのIPv4アドレスが含まれています。
宛先ホストを確認
  ネットワーク内の各ホストはフレームを受信し、指定されたIPv4アドレスが自分のものかどうかを確認します。
  該当するホストが、自分のMACアドレスを元の送信ホストに返します。
MACアドレスの保存
  送信ホストは、受信したMACアドレスとIPv4アドレスをARPテーブルに保存します。
  次回からはARPリクエストなしで直接フレームを送信できます。
30

## Slide 31: Exercise
31

## Slide 32: Simulation of ARP using Cisco Packet Tracer
Objectives:
  In this exercise, you will learn how ARP (Address Resolution Protocol) works using Cisco Packet Tracer by performing practical configurations and observing ARP requests and replies.
Steps:
Part 1: Setting Up the Network
Part 2: Configure IP Addresses
Part 3: Observing ARP in Simulation Mode
Part 4: Observing ARP packets and ARP table
Instruction: Simulation of ARP.pdf
32

## Slide 33: 13.2. Broadcast Containment
13.2.6 Check Your Understanding - Broadcast Containment
https://forms.gle/q4ZgZemieSbS23TF6
Question 1
  The destination MAC address of an Ethernet broadcast in hexadecimal is:
  イーサネットブロードキャストの宛先MACアドレス（16進数）は以下のどれですか？
  1111.1111.1111
  FFFF.FFFF.FFFF
  48 one bits
  48 F digits
33
Notes: イーサネットブロードキャストの宛先MACアドレス（16進数）は以下の通りです：
1111.1111.1111
FFFF.FFFF.FFFF
48ビットすべてが1
48個の「F」桁

## Slide 34: 13.2. Broadcast Containment
13.2.6 Check Your Understanding - Broadcast Containment
https://forms.gle/q4ZgZemieSbS23TF6
Question 2
  When an Ethernet switch receives a frame that is broadcast, it will:
  イーサネットスイッチがブロードキャストフレームを受信したとき、どのように処理しますか？以下の中から正しいものを選んでください。
  Forward the frame out only ports that need the broadcast
  Forward the frame out all ports including the incoming port
  Forward the frame out all ports except the incoming port
  Drop the frame
34
Notes: イーサネットスイッチがブロードキャストフレームを受信したとき、それは以下のように処理されます：
ブロードキャストが必要なポートにのみフレームを転送する
受信ポートを含むすべてのポートにフレームを転送する
受信ポートを除くすべてのポートにフレームを転送する
フレームを破棄する
4o

## Slide 35: 13.2. Broadcast Containment
13.2.6 Check Your Understanding - Broadcast Containment
https://forms.gle/q4ZgZemieSbS23TF6
Question 3
  Host-A has an Ethernet frame to send to Host-B on the same network. Host-A knows the IP address of Host-B but not its MAC address. What message will Host-A send to determine the MAC address of Host B?
  ホストAが同じネットワーク上のホストBにイーサネットフレームを送信しようとしています。ホストAはホストBのIPアドレスを知っていますが、MACアドレスは知りません。ホストBのMACアドレスを確認するためにホストAが送信するメッセージはどれですか？
  ARP discovery
  ARP reply
  ARP request
  ARP broadcast
35
Notes: ホストAが同じネットワーク上のホストBにイーサネットフレームを送信しようとしています。ホストAはホストBのIPアドレスを知っていますが、MACアドレスは知りません。ホストBのMACアドレスを確認するためにホストAが送信するメッセージはどれですか？
ARPディスカバリー
ARPリプライ
ARPリクエスト
ARPブロードキャスト
4o

## Slide 36: 13.2. Broadcast Containment
13.2.6 Check Your Understanding - Broadcast Containment
https://forms.gle/q4ZgZemieSbS23TF6
Question 4
  An ARP request is sent out as:
  ARPリクエストはどのように送信されますか？以下の中から正しいものを選んでください。
  a unicast, so only the device with the proper IP address will receive it
  a broadcast, so all devices on the same network will receive it
  a broadcast, so all devices on the network and other networks will receive it
  a unicast, so only the device with the proper MAC address will receive it
36
Notes: ARPリクエストは以下のように送信されます：
ユニキャストで送信されるため、適切なIPアドレスを持つデバイスのみが受信します
ブロードキャストで送信されるため、同じネットワーク上のすべてのデバイスが受信します
ブロードキャストで送信されるため、ネットワーク内および他のネットワーク上のすべてのデバイスが受信します
ユニキャストで送信されるため、適切なMACアドレスを持つデバイスのみが受信します

## Slide 37: 13.2. Broadcast Containment
13.2.6 Check Your Understanding - Broadcast Containment
https://forms.gle/q4ZgZemieSbS23TF6
Question 5
  Host-B receives an ARP request. Host-B will return an ARP Reply if:
  ホストBがARPリクエストを受信した場合、以下のどの条件を満たすとARPリプライを返しますか？
  The IP address in the ARP request matches its own IP address.
  The IP and MAC addresses in the ARP request matches its own IP and MAC addresses.
  The MAC address in the ARP request matches its own MAC address.
37
Notes: ホストBがARPリクエストを受信した場合、次の条件を満たすとARPリプライを返します：
ARPリクエストのIPアドレスが自分のIPアドレスと一致する場合。
ARPリクエストのIPアドレスとMACアドレスが自分のIPアドレスとMACアドレスと一致する場合。
ARPリクエストのMACアドレスが自分のMACアドレスと一致する場合。

## Slide 38: 13.2. Broadcast Containment
13.2.6 Check Your Understanding - Broadcast Containment
https://forms.gle/q4ZgZemieSbS23TF6
Question 6
  Host-A sends an ARP request and receives an ARP reply from Host-B. What is in the ARP reply that Host-A did not know and needs to communicate with Host-B?
  ホストAがARPリクエストを送信し、ホストBからARPリプライを受信しました。ホストAがホストBと通信するために必要だった情報は何ですか？
  Host B's MAC address
  Host B's IP and MAC addresses
  Host B's IP address
38
Notes: ホストAがARPリクエストを送信し、ホストBからARPリプライを受信しました。ホストAが知らず、ホストBと通信するために必要だった情報は何ですか？
ホストBのMACアドレス
ホストBのIPアドレスとMACアドレス
ホストBのIPアドレス

## Slide 39: 13.3. The ARP Process Summary
  MAC and IP
  Sometimes a host must send a message, but it only knows the IP address of the destination device. The host needs to know the MAC address of that device. The MAC address can be discovered using address resolution. There are two primary addresses assigned to a device on an Ethernet LAN:
    Physical address (the MAC address) – Used for NIC-to-NIC communications on the same Ethernet network.
    Logical address (the IP address) – Used to send the packet from the source device to the destination device. The destination IP address may be on the same IP network as the source, or it may be on a remote network.
  When the destination IP address (IPv4 or IPv6) is on a remote network, the destination MAC address will be the address of the host default gateway (i.e., the router interface). Routers examine the destination IPv4 address to determine the best path to forward the IPv4 packet. When the router receives the Ethernet frame, it de-encapsulates the Layer 2 information. Using the destination IPv4 address, it determines the next-hop device, and then encapsulates the IPv4 packet in a new data link frame for the outgoing interface. Along each link in a path, an IP packet is encapsulated in a frame. The frame is specific to the data link technology that is associated with that link, such as Ethernet. If the next-hop device is the final destination, the destination MAC address will be that of the device Ethernet NIC.
39

## Slide 40: 13.3. The ARP Process Summary
  Broadcast MAC Address:
  Definition: A 48-bit address made up of all ones, represented in hexadecimal as FFFF.FFFF.FFFF.
Broadcast Domain in Local Networks:
  Concept: Local area network with Ethernet switches is termed a broadcast domain.
  Switch Behavior: Forwards broadcast messages to every connected host within the same local network.
Issues with Large Broadcast Domains and solution:
  Can occur with too many connected hosts.
  Dividing one local network into multiple broadcast domains to manage traffic.
  Used to create multiple broadcast domains.
Using ARP for MAC Address Discovery:
    Sender creates a frame with a broadcast MAC address containing the IPv4 address of the destination host.
    Hosts compare this IPv4 address with their own; the matching host sends its MAC address back.
    The sender stores this information in an ARP table.
40

## Slide 41: 13.3. The ARP Process Summary
MACとIP
コンピュータが通信するためには、相手の「MACアドレス」と「IPアドレス」を知る必要があります。
  MACアドレス（物理アドレス） : 同じネットワーク内（LAN）のデバイス間の通信に使う。
  IPアドレス（論理アドレス）: ネットワーク全体で通信するために使われるアドレス。
同じネットワーク内の場合:
  MACアドレスを使って通信します。
違うネットワークに送る場合:
  送信先が他のネットワークにある場合、データは最初にルーターに送られます。
  ルーターは「IPアドレス」を見て、次に送る相手を決めます。
ルーターの役割:
  データを受け取ると、古いMACアドレスを取り除き（非カプセル化）、次のMACアドレスをつけ直して（カプセル化）送ります。
ポイント: 最終的に届くデバイスには、そのデバイスのMACアドレスが使われます。
41

## Slide 42: 13.3. The ARP Process Summary
ブロードキャストMACアドレス:
  全ホストに送る特別なアドレスです（FFFF.FFFF.FFFF）。
  ネットワーク内の全てのデバイスにメッセージを送信します。
  スイッチは同じネットワーク内の全ホストにブロードキャストを転送します。
大規模なネットワークの問題と解決:
  ホストが多すぎると、ブロードキャストが増えてネットワークが遅くなります。
  解決策: ルーターを使ってネットワークを分けます（小さなブロードキャストドメインを作成）。
ARPを使ってMACアドレスを探す:
  送信元は、宛先のIPアドレスとブロードキャストMACアドレスを使ってメッセージを送信。
  宛先のホストが自分のIPと一致すると、送信元に自分のMACアドレスを返します。
  送信元はその情報を保存し、次回から直接通信します。
42
Notes: ブロードキャストMACアドレス：
定義：全てのビットが1で構成された48ビットのアドレスで、16進数でFFFF.FFFF.FFFFと表されます。
ローカルネットワークにおけるブロードキャストドメイン：
概念：イーサネットスイッチを備えたローカルエリアネットワークは、ブロードキャストドメインと呼ばれます。
スイッチの動作：同じローカルネットワーク内のすべての接続されたホストにブロードキャストメッセージを転送します。
大規模なブロードキャストドメインにおける問題と解決策：
接続されているホストが多すぎると、ブロードキャストトラフィックが増加する可能性があります。
トラフィックを管理するために、1つのローカルネットワークを複数のブロードキャストドメインに分割します。
複数のブロードキャストドメインを作成するために使用されます。
ARPを使用したMACアドレスの発見：
送信者は、宛先ホストのIPv4アドレスを含むブロードキャストMACアドレスでフレームを作成します。
ホストはこのIPv4アドレスと自分のアドレスを比較し、一致するホストが自身のMACアドレスを返信します。
送信者はこの情報をARPテーブルに保存します。

## Slide 43: Questions and free discussion
Do you have any questions or anything you want to discuss?
43

## Slide 44: Check Test 12
The ARP Process Quiz
https://forms.gle/kaVUaq1vsjbB72WZ9
44

## Slide 45: Reference
CISCO Network Academy
Networking Basics - Module 13: The ARP Process
https://skillsforall.com/launch?id=f393c38f-b410-4d2b-8275-70e144273519&tab=curriculum&view=69268d47-d802-5297-952d-3eb206a15600
Textbook：
「図解入門 TCP/IP」みやたひろし
45

## Slide 46: Exercise
46

## Slide 47: 13.1. MAC and IP
Objectives
    Part 1: Gather PDU Information for a Local Network Communication
    Part 2: Gather PDU Information for a Remote Network Communication
    PDU: protocol data unit
13.1.3 Packet Tracer - Identify MAC and IP Addresses
47

## Slide 48: 13.1. MAC and IP
13.1.3 Packet Tracer - Identify MAC and IP Addresses
File: 13.1.3-packet-tracer-identify-mac-and-ip-addresses.pka
演習の目的：
パート1：ローカルネットワーク通信のためのPDU情報を収集する
パート2：リモートネットワーク通信のためのPDU情報を収集する
PDU：Protocol Data Unit
演習の背景：
ネットワーク管理やネットワークセキュリティの仕事に興味がある場合、ネットワーク通信プロセスを理解することが重要です。
このパケットトレーサーの演習では、イーサネットフレームやIPパケットが送信元から宛先へ移動する時のさまざまなポイントで観察を行います。宛先（ローカルまたはリモート）に応じてMACアドレスとIPアドレスがどのように変化するかをみてみます。
48